# 城市干道交通信号协调控制仿真优化

孙剑，刘好德，李克平

（同济大学道路与交通工程教育部重点实验室，上海 200092）

摘要:针对传统方法在干道协调控制输入假设、模型建立及优化指标计算方面存在的典型问题，提出了基于仿真优化的城市干道协调控制优化方法，研究了仿真优化的集成框架及基于模拟退火拉伸思想的改进遗传算法的城市干道协调控制相位差优化设计方法，应用Visual Basic编程语言通过VISSIM组件对象模型接口建立了基于微观仿真的干道协调控制自动仿真优化模型。最后以上海市黄兴路干道协调控制为例，在以延误为优化指标运用改进遗传算法进行优化过程中，发现油耗、排放（NOx、CO）以及停车次数指标变化趋势基本一致，以延误为优化指标与其他优化指标的计算结果并无明显差异。

关键词: 交通仿真模型；仿真优化；协调控制；遗传算法；模拟退火；相位差

中图分类号：u491.13          文献标识码：A      文章编号：

Simulation Optimization for Urban Arterial Coordinate Control

SUN Jian, LIU Haode, LI Keping

(Key Laboratory of Road and Traffic Engineering, Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: The typical problems of traditional methods for urban arterial coordinate control such as input hypothesis, model establishment and Performance Indicators calculation were pointed out. An urban arterial coordinate control Simulation Optimization (SO) model and techniques were put forward in the paper, including the SO integrated framework and an Improved Genetic Algorithm (IGA) based Simulated Annealing Extending for offset optimization and the SO platform using the Visual Basic programming language and the Component Object Model (COM) interface based on micro simulation model VISSIM. A three-intersections VISSIM test bed was developed to evaluate the performance of the proposed SO-based arterial coordinate control in Huangxing road under the condition of optimization indicator was average delay. The results show that the fuel consumption, stop times and emission (NOx, CO) curve changing trend is similar with delay and there are no statistics differences for the offset optimization values under different optimization Indicators.

key word: traffic simulation model; simulation optimization; coordinate control; genetic algorithm, simulated annealing; offset

城市干道协调控制的传统设计方法通常有2种：其一是图解法，其二是数解法。图解法是在时间――距离图上通过几何的方法来得到近似解；而数解法则是通过寻找使得系统中各实际信号距理想信号的最大挪移量最小的相位差来获得最优控制方案。这2种方法原理简单，使用较广[1]。自20世纪末以来有很多学者提出改进的基于解析模型的交叉口干道协调控制及其求解方法，其中最著名的是J.D.C Little提出的Maxband协调控制模型，对给定周期时长、绿信比、信号间距和连续通行车速，优化相位差以获得最大带宽，并提出了混合整数线性规划求解方法[2]；Gartner等人在基于Maxband的基础上研究了Multiband模型，克服了Maxband带宽不变的不足，其带宽与交通需求变化相对应[3]；常云涛等分析了车辆在交叉口的驶离到达模式，并建立了以Webster延误为优化指标的遗传算法求解方法[4]；自动控制专家也分别提出了递阶模糊控制、模糊神经网络控制等智能优化方法[5]。上述方法面临以下问题和挑战：

（1）交通系统是一个随机、时变、动态复杂系统，影响干道协调控制方案实施效果的主要因素有:车辆速度、车流的离散性、相交道路的转弯车流、混合车流干扰以及车辆到达的不均匀性。传统数学解析方法很难全面考虑各种影响因素，所求出的参数解并不能保证得到好的实际协调控制效果，如果处理不当甚至会导致协调控制的完全失败。

（2）诸多优化指标如延误、停车次数及排放等很难直接测得，一般是通过解析模型计算，但在混合交通流情况下误差较大。

（3）包括TRANSYT和SCOOT等系统在内的很多协调控制系统，其优化目标都是以延误、停车次数等为核心的PI（performance index）值，近年来，随着对环境、能源的重视，优化指标又加入了油耗和排放等[6]。以延误单指标和综合指标分别得出的相位差优化方案是否具有统计上的差异性值得研究。

（4）考虑到解析模型计算评价指标的误差，有的学者应用仿真模型对协调控制效果进行评价，但往往是凭个人经验通过枚举对备选方案进行逐一验证，搜索目标不明确，无法给出问题的最优或近优解，当试验方案较多时，该方法变得极其复杂，甚至无法实现[7]。

针对上述问题，基于近年兴起的仿真优化方法[8]，首次提出协调控制的仿真优化模型：以VISSIM为平台建立了研究对象的微观仿真模型，通过仿真模型的COM（component object model）接口二次开发，运用启发式算法实现了自动化的干道协调控制相位差优化。

1 仿真优化（simulation optimization）

仿真是对现实世界的过程或系统随时间运行的模仿。仿真优化(simulation optimization)研究基于仿真的目标优化问题，即基于模型仿真器(simulator)给出的输入输出关系(性能)，通过优化算法(optimization algorithm)得到最佳的输入量。仿真优化可描述如为系统的输入变量与输出关系满足式（1）。

Y = f ( x1 , x2 , ⋯, xm , xm +1 , ⋯, xn )    (1)

其中前m个输入变量为可调整变量，即系统的控制变量。输入变量中存在随机变量，仿真优化的目标是寻找一个控制变量的组合，使输出变量最优，如式（2）所示。

Y= max(min) E[ f ( x1 , x2 , ⋯, xm , xm +1 , ⋯, xn ) ]  (2)

当然,可以将式（1）、式（2）扩展到多目标优化。可见仿真优化问题是组合优化中的一类问题，在制造系统、供应链管理等领域都得到广泛的应用[8]。仿真优化具有如下特点与难点：①系统的输入变量与输出变量之间不存在解析表达式，只能通过仿真来描述；②由于随机变量的存在，一次仿真仅给出对应于某一输入的输出样本值；③仿真过程较费时，且缺少与优化模块的合理接口，导致整个优化过程很慢；④当控制变量的组合空间很大且存在多极值时，难以实现全局优化。上述难点是仿真领域研究的热点问题，2000年，世界著名的2本仿真书籍《Simulation modeling and analysis》与《Discrete event systems simulation》首次将仿真优化作为一个专题进行讨论[9]。

根据仿真优化原理，仿真优化过程模型如图1所示。

图1 仿真优化方法原理图

Fig.1 Principles of simulation optimization

首先由优化算法产生初始解（决策参数），然后将其输入仿真模型中，仿真运行结束输出响应值（性能指标），通过数据转换接口将其反馈到优化算法中，作为优化算法确定新一轮搜索方向的依据，并将搜索结果重新输入仿真模型。上述过程反复进行，直至满足预先设定的终止条件。按照Boesel等人提出的仿真与优化集成思想[10]，上述过程可分为6域。

- 算法域。仿真系统的优化算法库的建立及各种算法描述。

- 接口域。从事优化模块与用户及仿真模型的接口。

- 问题描述域。从事对目标函数和约束的构造。

- 分类域。依据求解问题规模和决策变量性质等对给定问题进行分类。

- 策略域。致力于仿真优化的使用来做到最高效的计算资源利用。

- 智能域。根据所研究的领域问题知识选择适当的优化策略和方法。

微观交通仿真模型的开发，使得复杂交通系统通过个体的模拟得以再现，因而基于仿真的优化成为可能，但是仿真优化作为概念和交通系统的优化应用在已有文献中并未见到论述。笔者基于仿真优化原理，首次以城市干道协调控制相位差优化为例研究了基于微观交通仿真模型的仿真优化。

2 基于VISSIM的干道协调控制优化

城市交叉口信号协调控制是指一条主干道中若干个连续交叉口交通信号间的协调控制，又称为“绿波带”控制。相位差是干道交叉口信号协调控制的一个重要控制变量，协调控制配时参数优化主要体现在相位差的设计上[11]。

2.1 干道协调控制仿真优化模型

按照图1仿真优化方法和仿真优化“6域”集成思想，对基于微观仿真的协调控制而言，问题域描述的是如何在各个协调控制交叉口相位差可行域中找到使得性能指标（延误）最小的相位差组合；接口域以VISSIM作为仿真模型工具，通过其COM模型开发仿真模型与优化模型接口；策略域用于提高协调控制组合优化的计算效率和鲁棒性；算法域提供对问题域进行优化的模块；由于本研究只进行协调控制仿真优化研究，对分类域和智能域不再赘述。因此优化程序共分3个模块：仿真器模块、优化模块以及控制模块。

微观仿真器模块在控制模块控制下基于VISSIM运行，初始按照解析法确定共同周期、单个路口的配时方案和路口之间的相位差。仿真计算路网车辆的车均延误、Nox与CO的排放指标、油耗以及停车次数。

优化模块为程序的核心模块，其功能是根据适应度函数计算仿真结果的指标变化趋势，调整搜索的方向与步长，进而逐步搜索相位差的取值。

控制模块是程序的中枢，可通过人机接口进行问题描述域的决策变量输入；协调微观仿真器和启发式优化模块的运行，完成两者的数据交换和计算；并最终实现仿真结果的分析。

2.2 仿真模型――VISSIM

使用仿真模型是德国PTV公司的VISSIM（5.1版）仿真软件。仿真模型基于时间步长和驾驶员行为，系统核心仿真模型--车辆跟踪模型采用德国Karlsruhe大学Wiedemann教授的“心理--物理跟车模型”，模型建立在驾驶员反应行为之上。VISSIM可对影响行驶环境的各种因素进行建模表达，经过校正的仿真模型精度和可靠性都较高。VISSIM模型提供了外部程序接口COM，因此使得外部程序实时动态调用VISSIM成为可能。

2.3 优化算法――改进遗传算法

目前常用的仿真优化方法包括如下几类：基于梯度的方法、随机优化方法、响应曲面法、统计方法和启发式方法等，其中每类都包括多种方法[9]。在各类方法中，对混合交通环境下干道协调控制优化问题，非启发式方法一般需要大量的理论假设，计算复杂、稳健性差，算法性能随求解问题规模的增大迅速下降。启发式方法则可以避免上述弊端，除此之外，它还可以实现全局优化，并且能够解决离散、定性决策变量问题，因此Boesel等曾指出没有启发式方法的应用就没有仿真优化的发展[10]。

启发式算法是以一定的直观基础构造的算法，利用“人工智能”理论智能地在解空间中寻找最优解，不需要目标函数可导，因此在交通系统分析与优化中得到了广泛的应用。

针对简单遗传算法(simple genetic algorithm, SGA)存在的遗传早熟与进化后期收敛速度缓慢的典型缺陷，笔者曾运用遗传模拟退火算法(genetic simulated algorithm, GSA)对VISSIM软件核心模型参数进行过校正研究，结果表明，较之SGA算法，改进后的遗传算法IGA(improved genetic algorithm)在同样满足种群选取时的多样性条件下，改进的遗传算法限于局部最优的机会更小，且收敛速度更快[12]。笔者针对SGA存在上述典型缺陷，采用在遗传选择过程中引入模拟退火拉伸方法对SGA进行改进，作为仿真优化的优化算法模块。实现步骤如下。

2.3.1参数选择和初始化

- 编码。首先，将决策变量编码为二进制串。本文研究的变量是3个路口之间的双向相位差，属于单参数问题。根据干道路段的实际距离，在初始相位差邻域范围取值。取，设置二进制编码长度为4，第1位用于标识正负方向，后3位代表时间的相位差调整至，可以算得优化解空间为n4=154=50625。

- 初始种群。确定种群规模（条染色体），这一过程相当于在优化解空间中随机选择个点作为初始解。本问题为随机选择的组4个相位差调整值的组合。

- 参数选择。确定交叉概率、，为种群中平均有条染色体进行交叉操作，为种群中平均有条染色体发生变异。

2.3.2种群的适值计算

以VISSIM模型仿真输出的指标（平均延误、排放、停车次数等）作为适应值f，测定染色体对目标的适应性。同时记录对应相位差方案下的Nox、CO排放指标、以及停车次数等评价指标值。需要指出的是，为了保证仿真结果的稳定性，每次选取5个不同的随机数种子运行VISSIM，然后对输出的评价指标取均值作为染色体的适应值。

2.3.3遗传操作产生后代

- 选择（selection）。遗传算法在运行早期个体差异较大，当采用传统的轮盘赌方法时，后代产生的概率和适配值大小成正比。这样会使遗传算法早期优秀个体的后代充斥整个种群，极易造成早熟现象。而在遗传算法后期，适配值趋于一致，优秀个体在后代中优势不明显，使整个种群进化速度趋于停滞。引入Paul L. Stoffa提出的适值模拟退火拉伸方法解决这一问题，该方法实际上是源于另一种启发式搜索算法，即模拟退火（simulated annealing）算法[13]。具体做法是：

步骤1：计算某一代群体中某个染色体被复制产生下一代的概率Pi

（6）

（7）

式中：Pi 为第i个染色体的选择概率；

C, D 为正值的参数；

fi 为第i个染色体的适值；

T为当代温度；

N为种群染色体个数；

T0 为初始温度；

k为降温速率，取值0.9;

g为遗传迭代序号。

步骤2：计算各染色体的累计概率qk

（8）

步骤3：在[0,1]区间内产生一个均匀分布的随机数r。如果r ( q1，则选择第①个染色体进行复制；如果qk-1 < r ( qk，则选择第r个染色体。循环N次，产生下一代种群。

通过上述方法进行选择操作，当GA前期温度较高时，适值相近的个体产生后代的概率相近；而随着温度的不断下降，适值相近的个体被选择复制的概率差异放大，从而使优秀的个体优势更为明显。这样可以同时在很大程度上避免GA前期早熟和后期进化缓慢等问题。

- 交叉（crossover）。采用双亲遗传法。方法为：对于随机从种群中选出的某对染色体，按交叉概率Pc随机地在其上选择一个断点，交换双亲上断点的右端，生成新的后代。

- 变异（mutation）。遗传算法实现变异是赋予每个基因一个相对较小的变异概率Pm。通过随机模拟决定该基因是否变异（“1”变为“0”，“0”变为“1”）。Pm过小使解有一定的局限性，遍历性较差。变异概率较大使得进化的随机性增大，不容易得到稳定的解。因此，变异概率的确定应慎重。

2.3.4中止条件的判断

采用固定代数加判断种群是否已经成熟并不再有进化趋势组合作为中止条件。即在达到最大代数前判断连续几代个体平均适值是否已不变或变化值小于某个极小的阈值。

基于改进遗传算法的干道协调控制流程如图2所示。

图2 基于改进遗传算法的协调控制仿真优化

Fig.2 simulation optimization for coordinate control based on IGA

3 测试区域和仿真模型

3.1 测试区域

研究区域为上海市黄兴路（国定路―国顺路―国权路）沿线3个关键交叉口的协调控制，根据调查的高峰小时机动车、公交车、自行车及行人流量和渠化设计方案，建立区域模型如图3所示。

图3 研究区域仿真模型

Fig.3 Simulation model testing area

3.2 信号配时方案

从有利于协调控制出发，在应用直行同放、左转同放的传统相位方式外，也应用南、北进口的直左同放相位，利用信号配时软件CROSSIG计算周期和绿间隔矩阵，得到3个交叉口共用周期为150s，信号配时方案如表1所示。其中右转不受控制，非机动车和行人与机动车同相放行，在支路存在禁行流向。

表1 黄兴路3个路口配时方案表

Tab.3 3 intersections signal timing along huangxing road

| 流向 | 国定黄兴路口 | 国顺黄兴路口 | 国权黄兴路口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 绿启 | 绿末 | 绿启 | 绿末 | 绿启 | 绿末 |
| 北进口直 | 45 | 90 | 84 | 137 | 84 | 22 |
| 北进口左 | 72 | 92 | 85 | 115 | 14 | 24 |
| 东进口直 | 96 | 147 | 26 | 79 | 28 | 77 |
| 东进口左 | 116 | 9 | 25 | 42 |  |  |
| 南进口直 | 14 | 67 | 119 | 21 | 84 | 9 |
| 南进口左 | 15 | 41 | 142 | 22 |  |  |
| 北进口直 | 96 | 111 | 45 | 79 | 27 | 78 |
| 北进口左 | 2 | 10 |  |  |  |  |

3.3 结果分析

3.3.1 IGA算法分析

将研究测试区域放入仿真优化模块，其运行如图4所示。分别利用SGA（不进行模拟退火拉伸）和IGA进行多次仿真。其中SGA算法测试结果部分为早熟解，未达到全局最优；SGA合理的测试结果与IGA算法的收敛图如图5所示。从图5可以看出，改进遗传算法IGA较通用遗传算法GA收敛速度更快；分别取不同的算法参数对其进行灵敏度测试，结果表明：与SGA一样，IGA随着种群数量的增大寻优效果佳（图6）。需要指出的是本文解空间选取的相位差方案为离散性的，进行选择、交叉、变异后可能会造成方案PI值的一些波动，但是总体的趋势是下降的。进化后期，由于解空间的染色体对应的遗传适应值已找不出更优的方案，要么以同样的解继续进化，要么随机性的跳跃往复，因此选取了进化的极值作为最终的方案。

图4 仿真优化控制器运行图

Fig.4 Running diagram of simulation optimization controller

图 5改进遗传算法与简单遗传算法收敛变化图

Fig.5 Comparisons between IGA and SGA convergence diagram

图 6 不同种群下平均车辆延误变化图

Fig.6 Average delay variation diagram under different population

3.3.2 仿真优化结果分析

从图6可以看出，通过改进的遗传算法50代的优化计算，车均延误从54.29s减为51.7s，在仿真高峰小时内，车辆总延误减少0.5h。图7为以延误为优化指标运用IGA算法进行优化过程中的油耗、排放（NOx、CO）以及停车次数指标变化趋势。需要指出的是4个指标经过与延误的归一化处理，各指标的计算是由VISSIM仿真模型计算所得。曲线之间的欧式距离计算表明，5条曲线变化一致。

图 7 以延误为指标优化过程中其他指标变化趋势图

Fig.7 Other indexes tendency chart during delay optimization

4 结论

应用基于仿真优化的方法研究了协调控制交叉口相位差优化设计问题，设计了改进遗传模拟退火优化模型和算法，并以上海市黄兴路3个路口的协调控制为例验证了基于仿真优化的交通系统优化可行性和有效性。得到的主要研究结论如下：

（1）除传统的图解法、数解法以及结合法外，基于仿真的协调控制相位差优化可更准确地反应现实世界的交通环境，评价指标计算也更科学合理。

（2）对交通系统这种具有混合类型决策变量的仿真优化问题，非启发式方法一般需要大量的理论假设，计算复杂、稳健性差，算法性能随求解问题规模的增大迅速下降，因此启发式方法是对上述问题进行求解的有效方法，包括本文设计的遗传模拟退火算法和禁忌搜索等。

（3）以延误为优化指标运用IGA算法进行优化过程中的油耗、排放（NOx、CO）以及停车次数指标变化趋势基本一致。因此以延误为优化指标与其他指标的优化结果并无明显差异。

针对本文的仿真优化问题，需耗费一定的计算时间资源，目前的成果还较难直接应用于在线方案优化，但提供了一种基于仿真的优化方法和思路。进一步的研究是结合典型交通系统的优化问题，按照“6域”仿真集成优化框架和软计算方法，开发通用型仿真优化系统，如在VISSIM模型基础上开发（可变诱导板布局、公交排班调度、交通模型参数校正等）优化模块。

参考文献：

- RiLSA，交通信号控制指南—德国现行规范[M]，李克平译，北京：中国建筑工业出版社，2005

RiLSA. Guidelines for traffic signals: Specifications of Germany [M], Translated by LI Keping. Beijing: China Architecture& Building Press. 2006

- Little JD C. The synchronization of traffic signals by mixed - integer linear programming [J]. Operations Research, 1996, 14(1): 568 .

- Gartner N, H，Chronis Stamatiadis.  Progression optimization featuring arterial - and route - based priority signal networks [J].  Intelligent Transportation System, 2004, 8(2): 77.

- 常云涛,彭国雄. 基于遗传算法的城市干道协调控制[J] . 交通运输工程学报, 2003 ,3 (2) :106.

CHANG Yuntao, PENG Guoxiong, Urban arterial road coordinate control based on genetic algorithm[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2003, 3 (2) :106.

- 沈国江,孙优贤. 城市交通干线递阶模糊控制及其神经网络实现[J ]. 系统工程理论与实践,2004 ,24 (4) :99.

SHEN guojiang, SUN Youxian.  Hierarchical fuzzy control for urban traffic trunk roads and its neural network implementation [J]. Systems Engineering-Theory &Practice, 2004 ,24 (4) :99.

- 卢凯, 徐建闽. 干道协调控制相位差模型及其优化方法[J]. 中国公路学报, 2008,21(1): 83.

LU Kai, XU Jianmin, Offset Model for Arterial Road Coordinate Control and Its Optimization Method [J]. China Journal of Highway and Transport, 2008, 21(1): 83.

- Jerry Banks, John S CarsonII, Barry L.Nelson, et al.离散系统仿真 [M]. 4版，肖田元, 范文慧译. 北京:机械工业出版社, 2007

Jerry Banks, John S CarsonII, Barry L.Nelson, et al. Discrete-Event System Simulation [M]. 4th ed. Translated by XIAO Tianyuan, FAN Wenhui, Beijing: China Machine Press, 2007.

- 王国新，宁汝新，王爱民等. 仿真优化在制造系统中的应用现状及发展趋势[J]. 系统仿真学报, 2008, 20(1):1.

WANG Guoxin, NING Ruxin, WANG Aimin, et al. Present application situation and trends of simulation optimization in manufacturing system [J]. Journal of System Simulation, 2008, 20(1):1.

- Fu M C. Optimization for simulation: theory vs. practice [J]. Informs. Journal on Computing, 2002, 14(3): 192.

- Boesel J, Bowden Jr R, Glover F, et al. Future of simulation optimization [C]. Winter Simulation Conference. Arlington: IEEE Computer Society Press, 2001: 1466.

- 栗红强. 城市交通控制信号配时参数优化方法研究[D]. 长春： 吉林大学，2004.

LI Hongqiang. Study on the optimization methods of signal timing parameters of urban traffic control [D]. Changchun: Doctor Thesis, Jilin University, 2004.

- 孙剑，杨晓光，刘好德. 微观交通仿真系统参数校正研究[J].系统仿真学报, 2007, 19(1):48.

SUN Jian, YANG Xiaoguang, LIU Haode. Study on microscopic traffic simulation model systematic parameter calibration [J]. Journal of System Simulation, 2007, 19(1):48.

- 邢文训, 谢金星.现代优化计算方法[M],北京:清华大学出版社, 2003.

XING Wenxun, XIE Jinxing. Modern optimization method [M]. Beijing: Tsinghua University Press,2003.

# Text boxes

否

是

否

优化结束

降温退火T=kT

交叉操作

变异操作

新种群

m>N

m=m+1

qm-1<rm≤km

m=1

计算染色体适配值fi

终止条件

选择第m个染色体复制

产生随机数rm([0,1]

计算染色体选择概率P(Xi)

累计概率qk

是

选

择

操               是

作

运行5N次

仿真输出

运行VISSIM

（微观仿真模型）

参数初始化

（随机选择N个染色体）